德国威索燃烧器型号参数表

| 技术数据 一、轻油二级火力系列 Model No. 型号 Oil Consumption 耗油量（kg/h） Burner Output 输出功率 Capacity (锅炉）吨数 WL40Z-A 12-48 140-558 0.5 L1 ZD 11-35 112-352 0.3 L3 ZD 16-65 153-713 0.5 Z5 ZD 25-100 254-1020 1 L7 ZD 50-100 510-1683 1.5 L8 ZD 65-231 663-2356 | 2 L8Z/2D 75-275 765-2804 2/3 L9 ZD 60-260 612-2652 3 L10 TD 70-380 713-3876 4 二、轻油二级滑动式系列 Model No. 型号 Oil Consumption 耗油量（kg/h） Burner Output 输出功率 Capacity (锅炉）吨数 RL3 ZMD 16-65 153-713 0.6 RL5 ZMD 25-100 254-1020 1 RL7 ZMD 50-165 510-1683 1.5 RL8 ZMD 65-231 663-2356 2 RL8/2 ZMD 75-275 765-28058 3 RL9 ZMD 70-310 713-3162 3 RL10ZMD 80-380 816-3876 4 RL11ZMD 110-460 1122-4692 6 三、重油二级及其滑动式系列 Model No. 型号 Oil Consumption 耗油量（kg/h） Burner Output 输出功率 Capacity (锅炉）吨数 M3 ZD 16-65 0.5 M5 ZD 25-93 | 242-902 1 MS7 ZD 50-160 582-1552 1.5 MS8 ZD 75-240 727-2328 2 MS8Z/2 D 88-280 854-2716 3 MS9 ZD 80-265 775-2570 3 RMS7 ZMD 60-160 562-1552 1.5 RMS8 ZMD 75-240 727-2328 2 RMS9 ZMD 88-310 854-3007 3 RMS10 ZMD 100-380 970-3686 4 RMS11 ZMD 110-460 1067-4462 6 RMS60/1A ZMD 160-633 1800-7120 7 RMS60/2A ZMD 160-633 1800-7120 8 RMS70/1A ZMD 160-780 1800-8750 8 RMS70/2A ZMD 180-965 2000-10900 10 四、燃气燃烧机系列 Model No. 型号 N/S Gas(kw/h) 天燃气及煤气 Capacity (锅炉）吨数 WG40N/1-A RP3/4″ 140-558 0.5 WG40N/1-A RP1″ 140-558 0.5 WG40N/1-A RP1 1/2″ 140-558 0.5 WG40N/1-A RP2″ 140-558 0.5 G1/1-E RP1″ 60-335 0.3 G1/1-E DN40 60-335 0.3 G3/1-E RP1″ 90-680 0.5 G3/1-E DN40 90-680 0.5 G5/1-D DN40 175-940 1 G5/1-D DN50 175-940 1 G7/1-D DN40 300-1750 1.5 G7/1-D DN65 300-1750 1.5 G8/1-D DN50 400-2250 2 G8/1-D DN80 400-2250 2 G9/1-D DN65 500-3500 3 G9/1-D DN80 500-3500 3 G10/1-D DN80 700-3950 4 G10/1-D DN100 700-3950 4 G11/1-D DN80 900-5100 6 G11/1-D DN125 900-5100 6 G60/1-A DN100 800-5800 7 G60/1-A DN125 800-5800 7 G60/2-A DN100 800-6600 8 G60/2-A DN125 800-6600 8 G70/2-A DN125 1000-10900 10 G70/2-A DN150 1000-10900 10 五、油气两用燃烧机系列 Model No. 型号 N/S Gas(kw/h) 天燃气及煤气 Capacity (锅炉）吨数 GL1/1-E DN25 60-335 0.3 GL1/1-E DN40 60-335 0.3 GL3/1-E DN25 90-680- 0.5 GL3/1-E DN40 90-680 0.5 GL5/1-D DN40 200-940 1 GL5/1-D DN50 200-940 1 GL7/1-D DN40 300-1750 1.5 GL7/1-D DN65 300-1750 1.5 GL8/1-D DN50 600-2250 2 GL8/1-D DN80 600-2250 2 GL9/1-D DN65 830-3500 3 GL9/1-D DN80 830-3500 3 RGL10/1-D DN80 1000-3950 4 RGL10/1-D DN100 1000-3950 4 RGL11/1-D DN80 1250-5100 6 RGL11/1-D DN125 1250-5100 6 说明：L——轻油，M——中油，MS——重油，G——气体 Z——二级火力，T——三级火力，R——结构（可改装比例调节），ZM——二级滑动式 |
| --- | --- | --- |